## Slide 1: مجازر الدواجن وتصنيع اللحوم
اعداد طالبة الدكتوراه
زينب علي كاظم
باشراف الدكتور
ماجد حسن عبدالرضا

## Slide 2: لقد عالجت المجازر الحديثة كثيراً من أوجه القصور التى كانت غالباً ما تواجهه المجازر القديمة كتلوث الذبائح وقلة أعدادها وعدم كفاءة وسائل التبريد والتجميد بالإضافة الى عدم الاستخدام الأمثل والاستفادة الكاملة من المخلفات ، لذلك روعي عند إنشاء المجازر الحديثة معالجة مختلف أوجه القصور كافة إلى حد بعيد .

## Slide 3: بعض الملاحظات يجب ان تراعى قبل نقل الطيور لاجراء عملية الذبح: 1- يجب ابعاد المعالف قبل تحميل الدجاج بمقدار 12 ساعة فى المناطق الحارة والمناطق الباردة 8 ساعات حتى لا تكون الطيور ملوثة بعد الذبح. 2- ترفع المساقى الى خارج العنبر قبل عملية المسك بحيث يتحرك العامل بحرية اثناء مسك الطيور. 3- يتم اطفاء الاضاءة بالعنبر ويأخذ العامل بطارية كهربية صغيرة لرؤية الطيور اثناء عملية المسك. 4- يجب تجنب الضوضاء حتى لا تفزع الطيور وتتكدس الطيور فى الاجناب وتمسك من رجل واحدة فقط ويمسك العامل من 3-5 طيور فى اليد الواحدة ويجب ان تكون التهوية جيدة بالعنبر اثناء التحميل. 5- لتجنب الكدمات وزيادة نسبة الطيور التى بها عيوب يجب وضع الطيور برفق داخل صندوق التحميل وتجنب وضع الطيور فوق البعض وتجنب اصطدام الطائر بحافة الصندوق. 6- يتم وضع الطيور بأعداد مناسبة داخل كل صندوق ويتوقف ذلك على وزن الطائر وحجمة ودرجة حرارة الطقس اثناء النقل والمدة الزمنية للنقل (المسافة من المزرعة الى المجزر) وحجم الصندوق.

## Slide 4: بعض الملاحظات يجب ان تراعى عند نقل الطيور لاجراء عملية الذبح: 1- يفضل نقل الطيور اثناء الليل حتى يتمكن من تشغيل المجزر فى الصباح وتنقل فى سيارات خاصة واثناء الجو البارد يستعمل غطاء لتغطية الجوانب. 2- يجب مراعاة توفير تهوية جيدة للطيور اثناء النقل كما يجب مراعاة وجود حيز بين اعلى الصندوق وغطاء سقف السيارة بحوالى 50 سم لضمان تهوية كافية ويجب ان يتخلل الهواء صناديق الطيور. 3- يجب تجنب توقف سيارة النقل فى الطريق للمجزر لعدم حدوث ارتفاع لنسبة النفوق فى الدجاج. 4- اثناء الجو الحار يجب استخدام مراوح لتقليل درجات الحرارة العالية. 5- اذا كانت المسافة بين المزرعة والمجزر طويلة درجة الحرارة عالية يفقد الطائر حوالى 1- 3 % من وزن الجسم وهى نسبة عادية.

## Slide 5: فائدة التجويع للطيور المعدة لاجراء عمليات الذبح: تمنع الطيور من التغذية وتكون الطيور فى حالة صيام حتى يتم تفريغ محتوى الحويصلة والأمعاء من بقايا الغذاء ووجد أن محتوى 60 % من محتوى الأمعاء يفقد بعد 3-4 ساعات من الصيام وبالتالى فأن الـ 40 % الباقية بالإضافة إلى محتوى الحويصلة يمكن التخلص منة بعد 10 ساعات التالية لة هذا يقلل من فرصة تلوث الذبيحة أثناء عملية التجويف وفى حالة عدم اجراؤة فقد تقطع الحوصلة اثناء الذبح ويحدث الاتى: 1- تلوث اللحم بمخلفات الحوصلة. 2- يؤدى ذلك الى تغيير نكهة الذبيحة. 3- تزيد من فرصة فسادها اثناء التخزين. 4- تقلل من درجة حرارة الذبيحة لاحتياجها لعمليات تنظيف.

## Slide 6: لقد وجد ان عملية تجهيز الدواجن لم تعد عملية مزرعية ولكنها اصبحت صناعة متخصصة ذات كفاءة أقتصادية عالية حيث يقسم العمل داخل المجازر الآلية الى : 1- مرحلة أستلام الطيور وذبحها وازالة الريش منها. 2- مرحلة التجويف وازالة الارجل والرأس والاحشاء والتعبئة والتجهيز. 3- قسم خاض للعمليات الاضافية ويشمل الشئون الادارية والدراسية للعمال داخل المجزر والعمليات الاخرى اللازمة لأدارة هذه الشئون ويفضل فصل القسم الثالث عن الاول والثانى على أساس عدة اعتبارات منها الصحبة والبيطرية وتبعا لظروف العمل نجد أن القسم الثالث هو الذى يتعامل مباشرة مع المنتج النهائى الذى يخرج الى المستهلك بصورة جيدة.

## Slide 7: تختلف طرق تشغيل المجازر الآلية بعض الشىء ولكنها تتشابهة فيما يلى:- 1- استقبال الطيور بعد وصول الطيور الى المجزر يتم وزن العربة الناقلة لها ثم توزن العربة فارغة وذلك لحساب وزن الرسالة الواردة ثم تعلق الطيور فى المشابك المدلاة من الجنزير المتحرك وذلك تمهيدا لدخولها الى حجرة التجويف والتنظيف ويكون هناك عدد من العمال مختص بهذة المهمة وهى اخراج الطيور من الاقفاص وإرجاع الأقفاص داخل العربة ولابد أن يكون القائم بهذة العملية متدرب عليها حتى لا يحدث كدمات للطيور فلابد أن يكون القائم بها لة خبرة فى عملية مسك الطيور وذلك لتقليل الفاقد والمستبعد. 2- تعليق الطيور تعلق الطيور من اقدامها وتكون الرأس مدلاة لاسفل بعد عملية التعليق توضع الروؤس فى اقماع الذبح متجهة لاسفل حتى لا تحدث كدمات فى الذبيحة

## Slide 8: 3- ذبـــح الطـــيور يجب ألا نترك الذبائح المعلقة عند الذبح اكثر من عدة ثوانى ويتم ذبح الطيور بعدة طرق. أ)- الذبح بأستخدام السكين يتم الذبح بأستخدام سكين حاد والطائرفي كامل وعيه وبدون استخدام أي مؤثرات خارجية تفقده الوعي سواء كانت ميكانيكية أم كهربائية أو غيرها قبل عملية الذبح حيث يقطع الوريد الوداجى وهو موجود عند مؤخرة الفك السفلى فى أتجاة واحد دون الرجوع مرة أخرى ويتم وضع الطائر فى قمع بحيث تكون الرأس الى اسفل والارجل الى اعلى فيتم بهذة الطريقة تصفية دم الطائر كلة واحيانا يتم جمع الدم للاستفادة منة فى تغذية الحيوانات والدواجن وهو ما يعرف بأسم مسحوق الدم قطع الأوعية الدموية الموجودة بالرقبة من الداخل بادخال سكين حاد ملتوى الى داخل الفم ويتم ذلك بأن تمسك الرأس باليد اليسرى ويفتح فم الطائر وتوضع السكين من الداخل وتجرى القطع فى زاوية نهاية الحلق وذلك لوجود وعائين دمويين بهذة المنطقة

## Slide 9: ب)- استخدام الصدمات الكهربية ثم الذبح الآلى هى عبارة عن أبرة أو سكين يسرى بها تيار كهربائى بنسبة بسيطة وذلك لأحداث صدمة كهربية تقلل من حركة الطائر ثم تمرر الطيور على السير المتحرك وهى معلقة بة ويقوم عامل بذبح الطيور أثناء مرورها على السير. ج)- آليا بأستخدام اسطوانة من الصلب حادة تمر عليها رقاب الطيور المعلقة من أرجلها فيقطع الوريد الوداجى وينزف الدم. د)- هناك طريقة اخرى وهى ان يمسك الطائر من الارجل ومؤخرة الجناحين باليد اليسرى وتمسك الرأس من السبابة والإبهام باليد اليمنى وتكون مرتكزة على راحة اليد وترفع اليد اليسرى لاعلى وتخفض اليد اليمنى لاسفل مع ضربها للخارج وبذلك تنفصل الاوعية الدموية بالرقبة وتترك فراغ تتجمع فية كمية من الدم دون ان تنزف من الخارج.

## Slide 10: 4- الــــــنزف تستغرق عملية النزف 1- 1.5دقيقة ويمثل الدم نسبة 10% من وزن الجسم إلا أن الفاقد من عملية الذبح يمثل بحوالي 7 % من وزن الجسم والباقي يظل داخل جسم الطائر. فاذا أمتنع الطائر عن النزف فانة يسبب في هذه الحالة ما يلى: أ‌- أرتشاحات داخلية خاصة في منطقة المفاصل في الاوعية الدموية الكبيرة فيعطى ذلك لون داكن لهذه المناطق غير مرغوب فيه. ب‌- يكون طعم ورائحة اللحم غير طبيعي. ت‌- تتعرض الذبيحة للتلف والفساد بصورة سريعة خاصة بالجو الحار. ث‌- وجود بقع دموية حمراء على الجلد خاصة عند الرقبة والصدر. ج‌- عدد كبير من حويصلات ريش الأجنحة والصدر تصبح منتفخة وحمراء اللون اى ان مظهرها غير مقبول.

## Slide 11: 5- أزالة الريش أ)- السمط تجرى هذه العملية عن طريق غمر الطيور المذبوحة فى ماء ساخن وتكون درجة حرارة الماء 160-180˚ف (71- 82˚م) وذلك لمدة 30-60 ثانية او تكون على درجة 123- 128˚ف (51- 53˚م) لمدة من 1-3 دقائق وهذه الطريقة هى الاكثر شيوعا خاصة للطيور الصغيرة العمر وبعد غمر الطيور يتم رفعها وأزالة الريش منها وهذه الطريقة تساعد على تماسك الطبقة الخارجية للطيور مما يعطى شكل مقبول للمستهلك. ولابد من الأخذ في الاعتبار أثناء عملية السمط معرفة درجة الحرارة والمدة الذى يبقى بها الطائر مغمور في المياه لأن اذا كان الوقت غير كافي فأن هذا يؤدى الى صعوبة أزالة الريش أو ظهور الريش الغير مزال جزئيا أما اذا كان الوقت زائد أو ارتفعت درجة الحرارة فان هذا يؤدى الى تهتك الطبقة الخارجية للجلد أو حدوث طبخ غير طبيعي للطيور مما يؤدى الى قصر طول فترة التخزين بألاضافة الى حدوث الروائح الكريهة وكل هذا من شأنه يقلل من رتبة الذبيحة.

## Slide 12: ب)- إزالة الريش) تمرر الطيور بعد عملية السمط على اسطوانات خاصة موجودة داخل المجزر تدور بسرعة معينة عليها أصابع من الكاوتش فتعمل هذة الاصابع مع الحركة على أزالة الريش وذلك لمجرد اعطاء المظهر الجيد للذبيحة وتعتمد نجاح هذة العملية على: الوقت بين الذبح وعملية الغمر فى الماء الساخن.1 درجة حرارة الماء المستخدم.2 عمر الطيور.3 الوقت التى تظل بة الطيور بماء السمط.4

## Slide 13: 6- الغسيل تتم عملية الغسيل للطيور بواسطة التعرض لرذاذ الماء وذلك لأزالة بقايا الريش الزغبي المتبقي على الذبيحة وما يتعلق من مواد اخرى على جسم الذبيحة بعد التنظيف وازالة الريش. 7- أزالة الريش النامي حديثا يزال هذا الريش احيانا باليد بأستخدام سكينة لنزع الريش وهذه الخطوة لا تجرى فى المجازر ذات السعة العالية. او قد تجرى عملية تسمى التشييط حيث يتم تعريض الذبيحة للهب لازالة الريش الصغير والمتبقي (الزغب). 8- النقل الى غرفة التجويف يتم ازالة الغدة الزيتية والارجل ثم يتم تعليق الطائر من عظمة الركبة على الخطاف الخاص بالسير المتحرك.

## Slide 14: 9- التجويف واخراج الأحشاء الخطوة الاولى في هذه المرحلة هي عمل فتح في البطن (قطع عند فتحة الاخراج باتجاة معاكس للعمود الفقري) وسحب الاحشاء للخارج وتركها معلقة بالطائر للفحص البيطري لمعرفة ما اذا كانت قابلة للاستهلاك الأدمي ام لا ثم يزال الكبد والقانصة وتزال باقي الاحشاء. يتم فتح القانصة وتنظف من محتوياتها ثم تزال الطبقة القرنية الداخلية والأن هناك ماكينة خاصة لفتح القانصة وتنظيفها آليا واحيانا يتم فتح القلب لأزالة الدم الموجود بداخلة. 10- أزالة الرئة والكلى عادة ما تتم هذه الخطوة ميكانيكيا وذلك عن طريق استخدام الشفط القوى من البطن واذا لم يتم ازالتها تستخدم الأيدي البشرية.

## Slide 15: 11- أزالة الرأس تزال الرأس عن طريق مرور الذبيحة على سكينة على شكل حرف V. 12- إزالة الرقبة والبلعوم والحوصلةٌ حيث تشق الرقبة من الخلف طوليا ثم تزال الرقبة حتى منطقة الأكتاف اما البلعوم والحوصلة فيتم ازالتها يدويا من منطقة العنق. 13- الغسيل يتم غسل الذبيحة مرة ثانية بواسطة رزاز من المياه الباردة من الداخل والخارج لازالة المواد الغريبة من الذبيحة والعالقة بها كالدم والانسجة الأخرى وبعض الدهون وكمية المياه المستخدمة لعمليات الغسيل 8 جالون ماء /طائر.

## Slide 16: 14- التبريد هذه الخطوة ضرورية لأزالة حرارة الذبيحة كليا فالتبريد السريع سواء بالماء المثلج او الثلج المجروش مما يساعد على قتل البكتريا وعدم السماح لها بالنمو على الذبيحة. كما انها تزيد من فترة تخزين الذبيحة وعادة ما يتم التبريد بماء التبريد أوتوماتيكيا بواسطة اجهزة تبريد عالية الكفاءة وهناك عدة طرق للتبريد منها:- أ‌- التبريد بالماء البارد من صفرــ 4˚م . ب- التبريد بالهواء. يؤخذ على التبريد بالغمر في الماء انه قد يحدث تلوث بكتيري للذبائح وان الذبائح تكتسب جزء من ماء الغمر من 6-12% من وزن الذبيحة والذى يؤثر على وزن الذبيحة والمنتج النهائي والتي تؤدى الى شكوى المستهلك. 15- وزن الذبيحة يتم نقل الذبيحة بواسطة السير المتحرك لجزء الوزن وتسقط تلقائيا حسب وزنها في ادراج معينة تبعا للتقسيم المتفق علية.

## Slide 17: معدلات الفقد عند الذبح :- فى دجاج التسمين اذا تم وزن الطائر قبل الذبح فانة يفقد بعد الذبح 5% دم ـ 4 % رأس ـ 5% اقدام ـ 8% الامعاء ـ 8% الريش ـ 3% القانصة ـ 1% القلب ـ 2% الكبد بعد ذلك يكون وزن الطائر المذبوح 70% من الوزن الحى (58% لحم صافى ـ 12% عظام). العمليات الاضافية الاخرى وتشمل هذةالمرحلة العمليات الاضافية على الذبيحة مثل: 1- تقطيع الذبيحة بعض الذبائح تقطع الى انصاف فى المجزر الألى واحيانا يتم تصنيع لحوم الدواجن الى سجق واحيانا تقطع الى اجزاء مثل ]صدر كامل Breast بالجلد الخارجى او بدون ــ 2/1 صدر بالجلد او بدون ــ أفخاذ كاملة او جزئين (دبوس)Drumstick ــ لوح الفخذ Thighـ الأجنحة Wings ــ الرقبة Neck ــ الظهر Back ــ القلب والقونصة والكبد (الحلويات) [Gibl 2- الـتغـليــف تعبأ الدواجن عادة فى أكياس من النايلون اما مبردة او مجمدة وذلك اذا كانت تستهلك بعد مدة طويلة وقد تغلف مقطعة. 3-الشحن والنقل يفضل نقل لحوم الدواجن مبردة فى غرف تبريد ــ30مْ بواسطة مراكب شحن خاصة وتوضع داخل هذة الغرف فى صناديق خاصة لعملية التبريد.

## Slide 18: مهمة فاحص اللحوم : تتمثل مهمة فاحص اللحوم فى إمداد المستهلك بلحوم صالحة ،لا تسبب له أضرارا صحية ، كما يعمل على الحد من تلوث الذبائح بشتى الطرق ،ولتحقيق ذلك يجب :- 1- فحص الطائر قبل الذبح لاكتشاف الأمراض الوبائية خاصة التى تظهر أعراضها على الطائر الحى والتى قد لا تسبب تغيرات باثولوجية ملحوظة بعد الذبح. 2- إراحة الطائر قبل الذبح مدة تتراوح بين 12 ساعة حتى تتكون الحموضة بعضلاته بصورة متكاملة ،كما يؤدى إلى كفاءة الإدماء. 3- سقى الطائر مما يؤدى إلى جودة اللحوم.

## Slide 19: 4- تصويم الطائر مدة 6 ـ 12 ساعة قبل الذبح لانه يحد ويقلل من هجرة الميكروبات من الأمعاء واكتساب اللحوم لونا فاتحا مرغوب فيه. الشروط التى يجب توافرها فى شراء لحوم الدواجن :- أ- تكون خالية من الرائحة الكريهة وطازجة. ب - اذا كان الشراء لدجاج حى يجب التأكد من سلامة الدجاجة وخلوها من الامراض. ج - يفضل الشراء من مكان موثوق منة. د - الا يكون لون اللحم احمر واذا ضغط عليها بالاصبع فلا تترك أثرا. تداول واستهلاك اللحوم ففي الدول المتقدمة يتم شراء اللحوم من المحـلات الكبيرة بالوزن وبكميات صغيرة تكفي للاستهلاك لفترة قصيرة.

## Slide 20: حالة اللحوم بعد عملية ذبح الطائر: 1- الحالة الأولى أفضل حالة هي أن يتم وضع الذبيحة في المبرد لمدة 24ساعة وبعد ذلك يتم تقطيع الذبيحة ومن ثم تستهلك أو تخزن بالتجميد وفي هذه الحالة سوف يحصل على لحوم طرية وذات عصيرية جيدة. 2- الحالة الثانية أن يتم تقطيع اللحوم بعد الذبح ومن ثم تغليقها وتخزينها في الثلاجة على درجة حرارة الثلاجة العادية 1- 2م˚ لمدة 24- 48 ساعة ولأكثر بشرط أن يتعرض جميع اللحوم للتبريد أي أن لا يتراكم أكياس اللحوم فوق بعضها ومن ثم يكون الجزء السفلي لم يصل اليه البرودة وقد يفسد بعد 24-48 ساعة يتم نقلها إلى التجميد او تستهلك. هذه الحالة متوفرة في معظم بيوت المستهلكين ويمكن أن تعمل بسهولة وتعطي للحوم أقل طراوة من المرحلة الأولى ولكنها جيدة.

## Slide 21: 3- الحالة الثالثة هي التي يعمل بها معظم المستهلكين إلى الآن وهي انه بعد الذبح يتم تقطيع الذبيحة وتجميدها مباشرة وخلال فترة زمنية قصيرة 2- 3 ساعات بعد الذبح وبذلك سوف تحصل على لحوم ذات عصيرة وجودة وطراوة أقل تعتبر اسوأ الحالات ولذلك يجب أن لا تعمل هذه الحالة لان في مقدور اي مستهلك يملك ثلاجة أن يعمل الحالة الثانية ويحصل على لحوم طرية.

## Slide 22: أثر المعاملة قبل الذبح وأثناء الذبح على مواصفات وجودة اللحوم :- طريقة الذبح الصحيحة توصى الدراسات المختلفة عن صحة وجودة اللحوم بضرورة تخليص الذبيحة من اكبر كمية ممكنة من الدم وذلك للحصول على لحوم صحية ذات درجة عالية من الجودة والطعم المقبول هذا ومن الطبيعي أن يعتبر الدم أولى مراحل تنقية الجسم من السميات الداخلية واحتباسه باللحم يزيد من تركيز المواد الضارة بها كما أن الدم يعتبر وسطاً ممتازاً لنمو الميكروبات.

## Slide 23: هنا إشارة مختصرة لطرق الذبح الصحيحة (طريقة الذبح الإسلامية الشرعية) وعلاقتها بحماية الإنسان من انتقال الأمراض التي يحملها الغذاء فكان لزاماً اتباع الطريقة الإسلامية في الذبح والتي تتلخص في الاتي: يتم الذبح باستخدام سكين حاد والطائر في كامل وعيه وبدون استخدام أي مؤثرات خارجية تفقده الوعي سواء كانت ميكانيكية أم كهربائية أو غيرها قبل عملية الذبح حيث يقطع الوريد الوداجى وهو موجود عند مؤخرة الفك السفلى في أتجاه واحد دون الرجوع مرة أخرى ويتم وضع الطائر فى قمع بحيث تكون الرأس الى اسفل والارجل الى اعلى فيتم بهذه الطريقة تصفية دم الطائر كلة.