## Slide 1
الموقع:
يعتبر اختيار موقع المزرعة هوالاساس الذى يعتمد عليه بناء المزرعة ولذا معرفة الشروط المناسبة لاقامة المزرعة السمكية هو بداية الطريق السليم للحصول على عائد اقتصادي مجزى يساعد على الاستمرار في إلانتاج مع مراعاة المواصفات والشروط التي تؤدي لنجاح المشروع وتقليل التكاليف اللازمة لمعالجة الاخطاء التي قد تتبين مستقبلا. وعند اختيار موقع المزرعة يراعي الاتي:
1.أن تكون قريبة من مصدر المياه.
2.أن لايتسرب الماء من خلالها في حال استخدام الاحواض الترابية.
3.أن تكون بعيدة عن المخلفات الزراعية البشرية
4.أن يكون الوصول إليها سهل.
الشروط الواجب توافرها لانشاء مزرعة سمكية :
اذا ومن خلال ما سبق يتبين لنا ان انشاء المزارع السمكية قائم على توفر:
1.مصدر للمياه الخالية من التلوث، ويمكن استخدام مياه الابارأو العيون، كما يمكن استخدام مياه الترع والامطار.

## Slide 2: ويمكن تقدير كمية المياه التي تحتاج إليها المزرعة من المعادلة التالية: مساحة األحوض × عمق المياه باألحواض ( + ) نسبة الفقد اليومي × مدة التربية 2- الموقع المناسب للمزرعة، حيث يراعى اختيار موقع قريب من مصادر المياه. ركائز عملية االستزراع السمكي أشكال استزراع األسماك أوال: المزارع السمكية هي عبارة عن أحواض توضع فيها الزريعة السمكية داخل المياه المناسبة لمعيشتها، وقد تكون خراسانية أو ترابية القاع، وتسمح الاحواض بالتحكم في دخول وامدادها خلال مراحل التربية والنمو بالتغذية والرعاية المناسبة.

## Slide 3: حجم الاحواض: يتوقف حجم الحوض في المزرعة السمكية على طبوغرافية الارض ومصدر المياه و طبيعة الانتاج ورأس المال المستثمر في المشروع، فأحواض حضانة الاسماك تكون صغيرة الحجم لان الاسماك المرباةلا تحتاج الى حيز كبير، كما أن أحواض التسمين تكون أكبر الاحواض بالمزرعة

## Slide 4: حيث أن عدد الاسماك بها كبير وحجمها كبير وتحتاج الى مساحة كافية لنموها وامدادها بالاوكسجين. وعموما فان هناك مميزات لكل من الاحواض الصغيرة وكذلك لالاحواض الكبيرة. مميزات األحواض الصغيرة: 1 - سهولة التشييد والصيانة. 2 - سهولة ادارتها خاصة عند معاملة الاسماك في حالة الامراض. 3 - سهولة التغذية. 4 - سهولة وسرعة صرفها. 5 - عمليات جمع المحصول تكون سهلة.

## Slide 5: مميزات الاحواض الكبيرة : 1 - تكاليف الانشاء قليلة بالنسبة لوحدة المساحة. 2 - تهوية الاحواض عالية. ومن عيوبها: 1 - صعوبة ادارتها. 2 - صعوبة صرف الماء بها بسرعة. 3 - صعوبة جمع المحصول. 4 - واجماال فان مميزات كل منها عيوب للاخرى.

## Slide 6: مكونات الحوض: 1 -السداد: تعتبر السداد جزء أساسي في الحوض ولذا يتطلب قدر كبير من العناية، وكذلك يتصف بالتماسك والقدرة العالية على الاحتفاظ بالماء وتحمل ضغطه، ويجب ان نضع في الاعتبار عند انشاء السداد الاتي: 1 - مناسبة عرض السد لمساحة الحوض فكلما زادت مساحة الحوض زاد عرض السد وهكذا. 2 - مناسبة عرض السد للغرض من استخدامة.

## Slide 7: فالسد الثانوي الفاصل بين الاحواض عرضه يكون 5.2 متر، حيث تستخدم هذه السداد في مرور المعدات الخفيفة، اما السداد الاساسية يقل عرضها عن 5 متر حيث تستخدم لسير السيارات والجرارات المحملة بالاعلاف والزريعة والمحصول. 3 - ارتفاع السداد بمسافة ال تقل عن 30 سم فوق عمود المياه داخل الحوض. 4 - ميل السداد يجب ان يكون مناسب وتزداد الميول في التربة الرملية. 5 – كبس السداد بواسطة الات كبس التربة وهو من العمليات التي تطيل فترة عمر السد.

## Slide 8: 2 - قاع الحوض: يجب ان يراعى عند تخطيط قاع الحوض امكانية تجفيف هذه الاحواض تماما عند الحاجة لسهولة الخدمة، كما يجب عمل قناة في القاع تسمى الخبو. وقد يكون الخبو في الوسط ويتفرع منه عدة قنوات فرعية، ويكون اتجاه ميولها الى القناة الوسطية والاتجاه العام من فتحة الري الى فتحة الصرف.

## Slide 9: 3 - بوابة الري هناك أنظمة كثيرة إنشاء بوابة الري، فيمكن ان تكون عبارة عن لوح حديدي يتم رفعه من أعلى، ويمكن ان تكون من الخشب.
وكلها انواع قد تستخدم على شرط ان تقوم البوابة بإيفاء الغرض منها وهى:
- ان تضمن امداد منتظم للمياه
ان تضمن عدم هروب الاسماك من األحواض
ان تضمن عدم دخول أسماك غريبة الى الاحواض
ان لايحدث لها انهيار في أي وقت

## Slide 10: 4 - بوابة الصرف: ومن المهم بمكان عند انشاء بوابة الصرف ان نضع في الاعتبار صرف مياه الحوض في أقل وقت ممكن ولذلك ينبغي ان يتناسب قطر انبوب الصرف مع حجم الحوض ولها نفس شروط بوابة الري بالطبع.