## Slide 1: هندسة المزارع السمكية الجزء العملي محاظرة 4 اعداد الدكتور صادق جواد محمد

## Slide 2
المقدمة:
قبل البدء في إنشاء مزرعة الاسماك ، يجب مراعاة التصميم بعناية فائقة. وهذا التصميم الدقيق يؤدي الى إدارة المزرعة المصممة والمنشأة بشكل صحيح وسهولة وستستمر لفترة أطول ، مما يوفر عملاً إضافيًا ويحقق أرباحًا أكبر.

## Slide 3
وهناك بعض الاعتبارات المهمة الخاصة بالتصميم والتي يجب مراعاتها وهي كمايلي:
1. مصدر المياه المستخدم في كل المزرعة
2. نوع التربة المتاحة لبناء المزرعة
3. الحجم والشكل وعمق المزرعة
4. منحدر قاع احواض المزرعة

## Slide 4
5. ارتفاع ، وعرض ، وانحدار السداد
6. نوع نظام الصرف الذي سيتم استخدامه
7. تخطيط (ترتيب) المزرعة المستخدمة لأحجام مختلفة من الاسماك

## Slide 5
وهناك بعض ألاسئلة ألاخرى والتي يجب مراعاتها ما نوع الاحواض التي ترغب في بنائها؟
ما هو نوع الاسماك الذي يمكن زراعتها ؟
وأنه إذا كنت ترغب في أن تكون منتجًا صغيرًا ، فسوف تحتاج إلى المزيد من الأحواض الصغيرة ، في حين أن منتج الاسماك لغرض الغذاء سيتطلب احواضا كبيرة نسبيًا.

## Slide 6
ومن الاعتبارات العامة التي يجب اخذها بنظر الاعتبار عند تصميم الأحواض وهي:
ا- نوع التربة الموجودة
ب - ممارسات الاستزراع المقصودة.

## Slide 7
ج-يجب أن يكون مصدر المياه قادرًا على الحفاظ على المزرعة ممتلئة طوال فترة الاستزراع. تعتبر الأحواض الضحلة نسبيًا منتجة ، ولكن النهاية الضحلة يجب أن تكون على عمق 0.5 متر على الأقل لتجنب غزو الحشائش. من المستحسن دائمًا وضع مصافي على مداخل ومخارج الأحواض من أجل إبعاد الحيوانات المفترسة والحشرات والاطيان غير المرغوب فيه والاحتفاظ بالسمك المستزرع.

## Slide 8
د- يجب أن تكون كل حوض قابل للتصريف ويجب أن يكون لكل حوض مدخل ومخرج مستقل يتم التحكم فيهما.
ه - يجب أن يتم حفر خندق مركزي داخل كل حوض

## Slide 9
و - يلزم وجود طرق محيطة وطرق فرعية لتوفير الحركة للآلات أثناء الإنشاء و عند الحصاد.
ز - يجب دائمًا ضغط التربة المستخدمة لبناء السدود في طبقات.

## Slide 10
اعتبارات خاصة بالتصميم
1. مصادر المياه المستخدمة: مصادر المياه يمكن أن تكون من مياه الينابيع أو مياه التسرب أو مياه الأمطار أو الجريان السطحي أو مياه الصرف (البرك البحرية) أو المياه من الآبار أو المياه التي يتم ضخها أو تحويلها من الانهر أو البحيرات أو خزانات المياه.

## Slide 11
. 2. كمية المياه المطلوبة
3. نوع المياه المراد استخدامها لاغراض الاستزراع
4. حجم الأحواض ، وذلك لتحديد كمية المياه المطلوبة.

## Slide 12
5. الحالة المناخية للمنطقة ونمط هطول الأمطار وطبيعة التربة عند حساب كمية المياه. والقاعدة العامة هي أن مياه البركة الداخلة والخارجة يجب أن تكون كافية للمزرعة خلال فترة شهر، وإذا كان التدفق منخفضًا جدًا ، فقد تعاني جودة المياه من نضوب الأكسجين أو تراكم المواد السامة. ومع ذلك ، إذا كان التدفق مرتفعًا جدًا، فقد يتم التخلص من كميات كبيرة من الطحالب المفيدة من البركة ، وكقاعدة عامة

## Slide 13
يجب أن تكتمل البرك في أقل من أسبوع. بالنسبة للأحواض الصغيرة ، على سبيل المثال الأحواض التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع يوصى باستخدام أنبوب مقاس 1 انج.
تحتاج البركة التي تبلغ مساحتها 400 متر مربع إلى أنبوب 2 انج ، بينما تتطلب البركة التي تزيد مساحتها عن 4000 متر مربع أنبوبة 4 انج.

## Slide 14
أنواع الترب وتاثيراتها على تصميم وبناء الأحواض:
هناك مجموعة من الترب منها التربة السطحية والتي تكون غنية بالمواد العضوية ويجب عدم استخدامها في إنشاء سدود للأحواض. ويمكن أن يتراوح تكوين التربة المعدنية من رملية جدًا إلى طينية جدًا.

## Slide 15
هذه النهايات المتطرفة ليست مناسبة بشكل عام لبناء أحواض السمك. التربة الرملية مسامية جدًا بحيث لا يمكنها الاحتفاظ بالماء، في حين أن الترب الطينية الثقيلة والتي تكون مضغوطة بدرجة عالية والتي تمنع تبادل العناصر الغذائية الأساسية بين الماء والتربة وخاصة الفوسفور.
التربة التي تحتوي على 20-35٪ من الطين هي الأفضل لبناء الأحواض.

## Slide 16
م3/يوم | م3/ساعة | اقطر الانبوب (انج)
30 | 1.25 | 1
144 | 6 | 2
672 | 28 | 4
1920 | 80 | 6
3264 | 136 | 8

## Slide 17: حوض اسماك مساحته 100متر مربع وارتفاع الطرف الضحل 50 سم والطرف العميق 90سم علماان تدفق الماء هو 13.3لتر /دقيقة . فكم يكفي من الوقت لملا الحوض العمق= (50+90)/2 70سم=0.7 متر حجم الحوض= 100*0.7 70 متر مكعب = 70000لتر =13.3/70000 =5263 دقيقة =87.8 ساعة =3.5 يوم

## Slide 18
تصنيف قيعان الأحواض: يمكن ان تصنف قيعان الاحواض إلى الانواع التالية:
*قيعان غير عضوية من الحصى أو الرمل أو الطين وهي رديئة للغاية ولكن يمكن تحسينها باستخدام السماد.
**القيعان الخثية التي تتكون من تراكم بقايا النباتات الغير متحللة والتي يمكن تصحيحها باستخدام جرعات كبيرة من الجيرالحي لإحداث التحلل.

## Slide 19
التأثيرات على تصميم وبناء الاحواض: إذا كان الموقع يحتوي على بعض التربة التي تحتوي على نسبة عالية من الطين (30- 35٪ أو أكثر) ، فاستخدم هذا من أجل حفر الخنادق الأساسية تحت السدود إذا كانت التربة تحتوي على نسبة معقولة من الطين (20-30٪) فيمكن إنشاء السدود بمنحدرات 2: 1 (2 متر أفقيًا لكل 1 متر عموديًا).
إذا كانت التربة تحتوي على نسبة منخفضة من الطين (20٪ أو أقل) فيجب زيادة منحدرات السد إلى 3: 1 لمنع الانهيار وتآكل ضفة الحوض

## Slide 20
فيمكن إنشاء السدود بمنحدرات 2: 1 (2 متر أفقيًا لكل 1 متر عموديًا).
إذا كانت التربة تحتوي على نسبة منخفضة من الطين (20٪ أو أقل) فيجب زيادة منحدرات السد إلى 3: 1 لمنع الانهيار وتآكل ضفة الحوض

## Slide 21
حجم الحوض وشكله وعمقه: يجب أن يعتمد حجم الحوض على الغرض من الحوض، تنتج الأحواض الأكبر حجمًا المزيد من الاسماك وعادة ما تكون أكثر كفاءة واكثر انتاجية وعادة ما تكون الأحواض المستطيلة الشكل هي الأسهل في البناء والإدارة. ومع ذلك يجب في بعض الأحيان بناء الأحواض بأشكال غير منتظمة وهذا يخضع لتضاريس وشكل المساحة المتاحة

## Slide 22
العمق: يعتمد عمق الحوض على نوع وحجم الاسماك ونظام الإنتاج الذي سيتم استخدامه، ويتراوح العمق المثالي لمعظم الأحواض من 0.75 إلى 1.2 متر. وبالنسبة للنهاية الضحلة، ويمكن أن يتراوح العمق من 40 إلى 70 سم. والحد الأدنى 40 سم ومع ذلك 50سم إلى 60 سم هو الأفضل.
تشمل المشاكل التي تظهر في البرك الضحلة الافتراس والأعشاب وانخفاض الإنتاج.

## Slide 23
يمكن أن يتراوح عمق الطرف العميق من 80 إلى 120 سم ، لكن الأفضل بالنسبة للأحواض المتوسطة والكبيرة هو 90 إلى 110 سم. من المحتمل أن تكون المناطق التي يزيد عمقها عن متر واحد أقل إنتاجية فهي أكثر برودة من السطح وأقل في الأكسجين ويمكن أن تكون طبقات

## Slide 24
منحدر قاع الحوض: يجب أن يكون لقاع الحوض منحدر كافٍ لتصريف جيد. بشكل عام تعتبر المنحدرات التي يبلغ انخفاضها 1 سم لكل 1 متر على طول قاع البركة مناسبة. إذا كان المنحدر قليل جدًا فلن يتم تصريف البركة بسهولة إذا كان المنحدر شديد الانحدار فقد يكون ضحلًا جدًا في أحد الطرفين أو عميقاً في الطرف الآخر

## Slide 25
تصميم سداد الاحواض:
والذي يشمل ارتفاع وعرض وانحدار السداد ويتم تحديد ارتفاع السداد من خلال الأعماق التي اخترتها للنهايات الضحلة والعميقة من البركة. ومع ذلك يجب بناء السداد أعلى من مستوى المياه الكامل للحماية من الزيادة المفرطة.

## Slide 26
يُطلق على الارتفاع الإضافي للحاجز فوق مستوى الماء الكامل "حد الطفو". يجب أن تتراوح الألواح الحرة للأحواض التي يقل حجمها عن 1000 متر مربع بين 20 و 30 سم ولكن بالنسبة للأحواض الأكبر يمكن أن تصل إلى 50 سم. يجب أن يكون السد في قمته مساويًا لارتفاعه ولكن لا يقل عرضه عن متر. ويجب أن يكون العرض كبيرًا بما يكفي للسماح بنقل المواد والاسماك ومعدات المزرعة.

## Slide 27
المنحدرات: المنحدرات شديدة الانحدار تؤدي إلى مشاكل مثل التعرية. وتكون المنحدرات القليلة أفضل بسبب ضغط الماء والذي يكون أعلى عند قاع الحوض ومع ذلك فإن المنحدرات القليلة للغاية تشجع نمو الحشائش في الاحواض.
يعتمد منحدر السد على نوع التربة: ويجب أن يكون المنحدر الداخلي 2: 1 للسماح بتشتت ضغط الماء ويجب زيادة المنحدر إلى 2.5: 1 إذا كانت التربة منخفضة الجودة

## Slide 28
ويمكن أن يكون المنحدر الخارجي 1: 1. يجب أن يكون عرض القاعدة على تربة رملية ثلاثة إلى أربعة أضعاف ارتفاع السد. ويجب أن يكون هذا خمسة أضعاف ارتفاع الجدار في التربة الناعمة وذات قمة لا تقل عن 1.2 إلى 1.5 متر