## Slide 1: هندسة الاستزراع المائيAquaculture Engineering الجزء العملي
قسم الاسماك والثروة البحرية
كلية الزراعة – جامعة البصرة
اعداد
الدكتور
صادق جواد محمد

## Slide 2: هندسة الاستزراع المائي Aquaculture Engineering
في السنوات الاخيرة الماضية حصل تطور واسع في مجال الاستزراع المائي في العالم وهذا ناتج من عدة عوامل ادت الى نجاح وتطور هذا المجال. واحد هذه العوامل هو هندسة الاستزراع المائي.

## Slide 3: ان التطور في في استزراع انواع جديدة ليس ببعيد عن التطور في تكنولوجيا المصائد السمكية،
والتي اصبحت تستخدم تقنيات التطور الهندسي الحديثة.

## Slide 4: ان هندسة الاستزراع المائي واسعة جدا في متطلبات المعلومات الهندسية وتكون مرتبطة ارتباط وثيق مع العديد من علوم الهندسة مثل الهندسة الميكانيكية وهندسة النظم البيئية وهندسة تكنولوجيا المواد وهندسة البناء والتصاميم الانشائية.

## Slide 5: ان الهدف الرئيسي لهندسة الاستزراع المائي يتضمن المعلومات الهندسية في مجال الاستزراع المائي وحياتية الاحياء ومثال عليها .زراعة الاسماك في الانظمة المكثفة

## Slide 6: امدادات المياه لاحواض استزراع الاسماك

## Slide 7: تعتبر كمية او حجم المياه المدخلة لاحواض الاستزراع ذات اهمية قصوى في مجال الاستزراع السمكي والتي ربما يتوقف عليها نجاح او فشل مشاريع الاستزراع

## Slide 8: تعتمد كمية او حجم المياه المتدفقة الى حوض الاستزراع على 1- كثافة الاستزراع 2- كمية التبخرمن الحوض وان كمية المياه الواجب ادخالها الى حوض الاستزراع تتناسب تناسب طردي مع العاملين اعلاه.

## Slide 9: وكذلك يعتبر الوقت المقبول لملأ حوض الاستزراع بالماء من الامور المهمة اذ انه خلال عملية الاستزراع المنخفضة فان تدفق المياه الى حوض الاستزراع يكون محدود ولكن عند الاستزراع بكثافات عالية فأن ذلك يتطلب ادخال كميات مياه عالية.

## Slide 10: ان حساب كمية المياه الداخلة الى حوض الاستزراع تكون ضرورية جدا ويجب ان يكون مصدر تجهيز المياه كافيا لملأ الحوض في غضون 2-3 يوم.

## Slide 11: ان كمية المياه المطلوبة تتأثر بعمليات التبخر والتي تعتمد بصورة رئيسية على درجة الحرارة وتواجد الغيوم في المنطقة والرياح وبناء الحوض وعادتا مايكون 0.25-1 سنتمتر/يوم.

## Slide 12: مثال: احسب كمية المياه اللازمة لتعويض فقدان التبخر لحوض مساحته 100 متر مربع اذ ان التبخر 0.5 سنتمترفي اليوم وان امداد المياه تساوي حجم التبخر. 100m2*0.005m 0.5m3/day 0.35l/minutes

## Slide 13: *اذا كانت عملية ادخال واخراج المياه عالية جدا فأن عملية انتاج الطحالب غير كافية وقد تخرج الطحالب والتي تكون ذات اهمية في توفير الغذاء الطبيعي من مصدر تفريغ واخراج المياه وبالتالي تكون هناك ندرة او فقر في القاعدة الغذائية والتي تكون ذات اهمية في مجال تربية الاسماك والاحياء المائية الاخرى.

## Slide 14: اي ان النظام البيئي داخل حوض الاستزراع يصبح غير مستقرعندما يكون التبادل اليومي للمياه مرتفع جدا، اي مابين 25و33%من الحجم الاجمالي لمياه حوض الاستزراع.

## Slide 15: * لكن ان توفير المياه بكمية كافية تكون ذات اهمية وضرورية لتوفير كميات كافية من الاوكسجين المذاب وكذلك التحكم في تركيز ثاني اوكسيد الكاربون والامونيا والتي ربما تكون حرجة في بعض الاحيان لذلك ربما يتطلب ذلك اضافة كميات اضافية من المياه الى داخل حوض الاستزراع.