## Slide 1: المحاضرة السابعة
عناصر التقوية دخل الحدائق

## Slide 2: 1- مدخل الحديقة المدخل هو اول ما يقع النظرعلية في الحديقة وله أثرمهم في النفس .فيجب ابرازه في التصميم لكي يكون تأثيره قويا وكبيرا .وعدم اقامة البوابات أحيانا" على المداخل الرئيسية في حدائق العامة حيث يكتفي بأحاطة المدخل بأعمدة مرتفعة عليها تماثيل او أواني زهور .قد تستعمل الاقواس الخشبية المغطاة بالمتسلقات في الحدائق ولكن بكثرة في الحدائق المنزل وقد يكتفي بتشكيل السياج الى ارتفاع منخفض او متوسط تاركا المدخل .كما يجب ان تتناسب ابعاد الحديقه مع مساحتها وعرض الطريق الرئيسي ومع اغراض استعمال هذا المدخل اذا كانت ستدخله السيارات او لا كذلك يجب تناسب بنائه مع انواع البناء الداخلي في الحديقة والمتنزهات لكي يبدو الارتباط واضحا" والصورة متكاملة .

## Slide 3: 2- اثاث الحديقة المقاعد والكراسي : لقد حدث تطور كبير في تنسيق الحدائق في العصر الحالي .فبعد ان كانت الحدائق قديما" تعتبر عنصرا" من عناصر التجميل فقط وليس مكانا" للراحة ايضا" .تغير المفهوم والغرض من اقامة الحديقة فأصبحت مكانا" للاستجمام والراحة في الجو الطبيعي الجميل . وتوضع المقاعد في الحدائق المنزلية الى نهاية الماشي تحت اقواس تغطي بالنباتات المتسلقة . او تحت القواس من الاسيجة النباتية المرتفعة .ومن المفروض ان يكون موقع هذ المقاعد مطلا" على المناظر الجميلة في الحديقة . اما في المتنزهات العامه أوالحدائق الأخرى مثل الحديقه المدرسية فتوضع المقاعد على جوانب الطرق الاساسية او في ساحات المسطحات الخضراء تحت الضلال الاشجار او المتسلقات.اضافة الى المراعاة في تصميمها واختيار المواد المصنوعة لطبيعية الحالة الجوية والظروف التي سيوضع بها .

## Slide 4: يجب ان تتحقق مقاعد الجلوس الأتي : ا - يجب ان توضع اثاث الحديقة بطريقة لاتسمح لاى كمية من الماء بالبقاء عليها مهما كانت قليلة . ب - ان تتحمل حرارة الشمس القويه والتباين الكبير في درجات الحرارة الصيف . ج - يجب ان تكون اثاث الحديقه بما فيها المقاعد غير قابلة للصدأ . د - من المكن تصميم اثاث الحديقة ببالغ البساطه وتكون ملساء السطح خفيفة الوزن بحيث يسهل تحريكها . ه - يجب صنع اثاث الحدائق من المواد المتينه خفيف الوزن سهلة التنظيف وكما من الممكن عمل نموذج منها توافق كل الحدائق سواء كانت هندسيه او طبيعية ,صغيرة او كبيرة . أما اللون الذي يصبغ به الأثات فيجب ان يلائمها بحيث ينسجم مع تصميمها وطرازها والمكان الذي ستوضع فيه والتصميم العام للحديقة .

## Slide 5: 3 – البرجولات ( الكبرات) والأقواس داخل الحديقة : تعتبر البرجولات من أجمل الوجوه في الحدائق العامة ويهيء المنظر الخلفي الكامل لها او يظهر امامها المسطح او النافورات .وليس من الضروري ان تعمل البرجولات بكل حديقة التي لا تسمح ساحتها بذلك . القاعدة الاساسية هي جعل البرجولات بعرض مترين حتى يسمح لمرور شخصين تحتها جنبا الى جنب بكل راحة ويلاحظ ايضا” ان النباتات التي تغطيها ستنتشر لحد مناسب على ان لايقل ارتفاع البرجولات عن 180سم .

## Slide 6: المواقع المناسبة للبرجولات داخل الحديقة : أ – ان تؤدي الى كشك او استراحة . ب – ان تؤدي الى حديقة ورد او تخرج منها . ج – تغطي ممشى من جانب الشمس للحديقة اجعلها مشاية ظليلة . ومن الممكن صنع او اقامة الاقواس داخل الحدائق لبعض الاغراض فتزيد من جمال المسطحات الخضراء والنافورات ,اضافة الى الدعامات اتربية المتسلقات عليها. المواقع المناسبة للاقواس داخل الحديقة : أ – عند ابتداء مشاية او نهايتها. ب – فوق بوابة . ج – عند بوابة السياج او السور . د – بين احواض طويلة للزهور . ه – عند نهاية المسطحات او على جوانبها او في وسطها .

## Slide 7: 4 – المدرجات داخل الحديقة بعض الاراضي التي تستغل لغرض الحدائق ليس كلها مستوية ففيها ارتفاعات وانخفاضات , وفي هذة الحالة من الافضل القيام بأنشاء المدرجات داخل الحدائق لربط جميع أجزائها بالاخرى . لأنشاء المدرجات داخل الحدائق فائدتان عملية أقتصادية والثانية فنية في الحدائق العامة وبالأخص الحدائق الكبيرة , اذ تعتبر المدرجات من اهم عناصر التقوية فيها. تنشأ المدرجات داخل الحدائق اما من الحجارة او قطع من المرمر أو الخرسان أو الخشب حسب الذوق ونوع الحديقة , ويكون عادة ارتفاع المدرج 12-15سم وعرضه ضعف الأرتفاع 24-30 سم وفي بعض الحالات قد تصل الى أربعة امثال الارتفاع . تقام المدرجات بأشكال مستقيمة ولكن في بعض الاحيان تعمل شكل نصف دائرة فيزداد جمالها ومن الممكن ايضا" انشاء مدرجات داخل الحدائق الطبيعية الطراز ولكن في الغالب في الحدائق هندسية الطراز .

## Slide 8: لحسن أصغائكم “شكرا