## Slide 1: مختبر 2 تقنيات معالجة المياه ي 351

## Slide 2: جمع عينات المياه

## Slide 3: جهاز جمع عينات المياه التلقائي يستخدم في هذا الجهاز مضخة لجمع عينات الماء من محطات المعالجه ومن اماكن التلوث ويمكن ضبط فترات اخذ العينات وكمية العينات وطريقة اخذ العينات

## Slide 4: جمع العينات للفحص المايكروبي

## Slide 5: قياس درجة حرارة الماء يستعمل لهذا الغرض عدة أنواع من المحارير منها: المحرار البسيط عباره عن انبوب شعري مفرغ من الهواء ذو تدريجات بين ) C050-0) أو بين ) C0100-0) يحتوي على سائل شديد التأثر بدرجات الحرارة مثل الزئبق أو الكحول, يحفظ في اطار معدني للمحافظة عليه من الكسر اثناء العمل الحقلي. يقيس المحرار البسيط درجة حرارة الماء عند السطح.

## Slide 6: EC أجهزة قياس

## Slide 7: طريقة قياس EC : 1/ يتم غسل القطب جيدا بالماء المقطر. 2/ يتم معايرة calibrationالجهاز قبل الفحص بمعايير قياسية ذات توصيلية كهربائية معلومة وتكون مرفقة مع الجهاز. عادة ما يستخدم كلوريد البوتاسيوم KCL ( 0.01μ) 3/ بعد معايرة الجهاز بالمحاليل القياسية يتم ادخال القطب في النموذج ومن ثم تسجل القراءة من الجهاز مباشرة والتي تمثل التوصيلية الكهربائية للنموذج. 4/ يجب غسل قطب الجهاز بالماء المقطر بعد كل فحص. قيمة EC الطبيعية لاتتجاوز 2 mS\cm

## Slide 8: pH قياس 1.الطريقة اللونية

## Slide 9: pH meter2. جهاز قبل البدء بالقياس يجب غسل القطب بالماء المقطر وعمل معايرة للجهاز بأستعمال محاليل معلومة الاس الهيدروجيني (4 و 7 و 10) 8.5 - 6.5 في المياه الطبيعية تتراوح من pH قيمة

## Slide 10: قياس العكارة Turbidity القيمة المسموح بها من العكارة في المياه العذبة أقل من (Nephelometric Turbidity Unit) NTU 5 تقاس باستعمال جهاز النفلوميترNephelometer

## Slide 11: طرق قياس الاوكسجين المذاب في البيئة المائية:- 1- طريقة استعمل جهاز قياس الاوكسجين المذاب (DO-meter) 2 -استخدام طريقة Winkler method تعد هذه الطريقة من الطرق الدقيقة في قياس الاوكسجين المذاب في الماء وهي معتمدة عادة في فحص المتطلب الحيوي للأوكسجين BOD