## Slide 1
Pascal's Principle
Pascal's Principle : An external pressure applied to an enclosed fluid is transmitted to every point within the fluid.

## Slide 4
إن هذه الزيادة في الضغط ستنتقل إلى المكبس 2، أي أن: (1)
(2)
وبمساواة المعادلتين 1و2 :
(3)
ومن المعادلة 3 نحصل:
(4)

## Slide 5
تسليط ضغط اكبر باستخدام قوة صغيرة.
(A2/A1) مضروبا بعامل(F2 تساوي القوة F1 ( إن القوة
) A2/A1 فكلما كانت أي أن مقدار الربح في القوة تحدده (
فكلما كانت A2 اكبر من A1 أمكن الحصول على ضغط اكبر. لهذا فان مثل هذا المكبس سيكون قادرا على رفع ثقل اكبر أو تسليط ضغط اكبر باستخدام قوة صغيرة.

## Slide 6
Consider F1 moving through a distance d1.
  How large is the volume of the liquid displaced?
  This volume determines the displacement of the large piston.
Therefore the work done by F1 equals the work done by
F2. We have NOT obtained “something for nothing”.

## Slide 7
Example :
In a car lift used in a service station, compressed air exerts a force on a small piston that has a circular cross section and a radius of 5.00 cm. This pressure is transmitted by a liquid to a piston that has a radius of 15.0 cm. What force must the compressed air exert to lift a car weighing 13 300 N? What air pressure produces this force?
في المكبس الهيدروليكى المستخدم في محطات السيارات , تبذل قوة على مكبس صغير له مقطع مستعرض دائرى نصف قطرة 5 cm . ينتقل الضغط بواسطة السائل الى مكبس اخر نصف قطرة 15 cm . ما هى القوة اللازمة لرفع سيارة تزن 13300 N . احسب ضغط الهواء الذى تولدة هذه القوة ؟
Solution: