## Slide 1
Chapter 5
Ocean Thermal Energy Converters

## Slide 2
المقدمه
إن مصدر الطاقة المتجددة الأكثر وفرة على كوكبنا هو الإشعاع الشمسي: 170000 تيرا واط يصل الى الارض.
يعد حصاد هذه الطاقة أمرًا صعبًا بسبب طبيعتها المخففة وغير المنتظمة. إننا بحاجة إلى مساحات كبيرة للتجميع وقدرات تخزين كبيرة، وهما متطلبان توفرهما المحيطات الاستوائية. حيث ان المحيطات تغطي 71% من سطج الارض. في المناطق الاستوائية، تمتص أشعة الشمس وتسخن الطبقات العليا منها إلى حوالي 25 درجة مئوية. تتدفق المياه السطحية الدافئة من الحزام الاستوائي نحو القطبين، مما يؤدي إلى ذوبان الجليد في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وتعود المياه الباردة الناتجة إلى خط الاستواء على عمق كبير لتكمل عملية التحلل الحراري الكوكبي الضخم.
الطاقة المتضمنة هائلة. على سبيل المثال، يبلغ معدل تدفق تيار الخليج أي أكثر دفئًا بحوالي ٢٠ كلفن من الطبقات السحيقة.
محرك حراري يستخدم هذه الكمية الكبيرة من الماء ويستخدم كمصرف حراري لقاع المحيط البارد، سيتعامل مع تدفق حراري قدره
هو الفرق في درجة الحرارة
السعة الحرارية للماء
معدل التدفق

## Slide 3
يظهر نموذجًا لدرجات الحرارة النموذجية للمحيط الاستوائي.
بالنسبة لأول 50 مترًا أو نحو ذلك بالقرب من السطح، تحافظ الاضطرابات على درجة حرارة موحدة عند حوالي 25 درجة مئوية. ثم تنخفض الحرارة بسرعة لتصل إلى 4 أو 5 درجات مئوية في الأماكن العميقة. تختلف الملامح من مكان إلى آخر، وكذلك حسب المواسم.
من الأسهل العثور على مياه سطحية دافئة مقارنة بمياه اعماق باردة بدرجة كافية، والتي لا تتوفر بسهولة في مناطق الجرف القاري. ويحد هذا من المواقع المحتملة لإنشاء محولات الطاقة الحرارية للمحيطات.

## Slide 4
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)
تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات
OTEC Configurations
تم اقتراح تكوينين أساسيين ل
أولئك الذين يستخدمون التوربينات الهيدروليكية،
أولئك الذين يستخدمون توربينات البخار.
الطريقة الأولى تستخدم الفرق في درجات الحرارة بين المياه السطحية والقاعية لإنشاء رأس هيدروليكي يدير توربينات المياه التقليدية. ومن بين مزايا هذا الاقتراح عدم وجود مبادلات حرارية.
خذ في الاعتبار علبة نصف كروية كما هو موضح في الجانب الأيسر من الشكل 4.2.

## Slide 5
ولزيادة الرأس الهيدروليكي، اقترح زينر وفيتكوفيتش (1975) الترتيب الموضح في الشكل 4.2 (يمين). تبدأ المياه السطحية الدافئة التي يتم إدخالها إلى القبة المفرغة جزئيًا بالغليان. ويتكثف البخار الناتج على سطح يشبه القمع ويغلق أحد الأسطوانتين المتحدة المركز في وسط القبة.
تستقبل هذه الأسطوانة الماء البارد الذي يتم ضخه من أعماق المحيط، مما يؤدي إلى تبريد سطح تكثيف البخار. تتدفق المياه المكثفة المجمعة بعد ذلك إلى الأنبوب المركزي مما يؤدي إلى إنشاء رأس يحرك التوربين. يتم تعزيز كفاءة الجهاز بشكل كبير من خلال الرغوة التي تساعد في رفع السائل.
تم تطوير تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات في ثمانينيات القرن العشرين من نوع التوربينات البخارية
ويمكنهم استخدام دورات مفتوحة (الشكلان 4.3أ و ب)، أو دورات مغلقة (الشكل 4.3ج)، أو دورات هجينة (الشكل 4.3د).
تتجنب الدورة المفتوحة المبادلات الحرارية (أو، إذا كانت هناك رغبة في الحصول على مياه عذبة، فإنها تتطلب مبادل حراري واحد فقط).
ومع ذلك، فإن الضغط المنخفض للبخار الناتج يتطلب توربينات ذات قطر كبير للغاية. يتم التغلب على هذه الصعوبة باستخدام دورة مغلقة (أو هجينة) مع الأمونيا كسائل عامل. تم إنجاز معظم العمل على تكوين الدورة المغلقة، والذي يعتبر أكثر اقتصادا. ومع ذلك، قد يتبين أن تكاليف النسختين متقاربة.

## Slide 6
دورات مفتوحة
دورات مغلقة
دورات هجينة

## Slide 7
التوربينات
يُولّد التوربين طاقة ميكانيكية من فرق الضغط. عادةً، تُحدَّد حالة الغاز عند المدخل وضغطه عند العادم.

## Slide 12
يمكن اعتبار التوربين معزولًا حراريًا بمعنى أنه لا يتبادل الحرارة مع البيئة إلا من خلال الغاز المتدفق. ومع ذلك، فإنه قد يظهر خسائر داخلية تتسبب في أن تكون درجة حرارة العادم أكبر من تلك المحسوبة من المعادلة 21. الكفاءة الأيزنتروبيه للتوربين هي النسبة بين العمل الفعلي الذي ينتجه التوربين إلى العمل الذي كان سينتجه إذا كان المدخل والمخرج لهما نفس الإنتروبيا.
كفاءة تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات
إن كفاءة كارنو لوحدة تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات منخفضة بسبب صغر فرق درجة الحرارة الذي يحركها. يجب على وحدات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات استخلاص كمية كبيرة من الحرارة من المياه السطحية الدافئة وطرد معظمها إلى المياه القاعية الباردة. حيث يكون التعامل مع كميات كبيرة من المياه. كيف تقارن هذه الأحجام بتلك التي تتعامل معها محطة توليد الطاقة الكهرومائية ذات السعة نفسها؟
لنفترض أن فرق درجة الحرارة بين الماء الدافئ والماء البارد هو
أظهر البروفيسور أ. ل. لندن من جامعة ستانفورد أن الحد الأدنى لاستهلاك المياه يحدث عندما يكون فرق درجة الحرارة عبر التوربين (في نظام دورة مغلقة) هو
ويبقى المتبقي من نتيجة لانخفاض درجة الحرارة عبر المبادلين الحراريين

## Slide 13
إذا كان نصف هذا الانخفاض عبر مبادل الماء الدافئ، إذا كان معدل تدفق الماء الدافئ هو ، فإن الطاقة المستخرجة هي
فتكون كفاءة كارنو هي بافتراض أن تدفق الماء البارد يساوي تدفق الماء الدافئ، اذن فان
الطاقة المولدة (باستخدام توربينات مثالية) هي

## Slide 14
تُنتج محطة تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات التي تعمل بفرق درجة حرارة 20 كلفن نفس الطاقة التي تنتجها محطة كهرومائية بنفس معدل التدفق وارتفاع (متوسط) 34 مترًا. وبالتالي، فإن كميات المياه المطلوبة من قبل وحدة تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات ليست باهظة.
مثال على تصميم نظام تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات
لم تُصمم وحدات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات لتقليل استهلاك المياه إلى الحد الأدنى، بل لتقليل التكلفة إلى الحد الأدنى. يؤدي هذا إلى تغيير توزيع درجة الحرارة في النظام. يوضح الشكل 4.5 درجات الحرارة في مشروع لشركة لوكهيد.
وهو من النوع ذي الدورة المغلقة، ويستخدم الأمونيا كسائل تشغيل.
يبلغ فرق درجة الحرارة الإجمالي 18.46 كلفن. يبلغ معدل تدفق المياه الدافئة 341.6 م3/ث.
يدخل المبادل الحراري عند درجة حرارة 26.53 درجة مئوية ويخرج عند درجة حرارة 25.17 درجة مئوية،

## Slide 15
بعد تبريدها بمقدار 1.36 كلفن، تُزوّد ​​هذه المياه الدافئة وحدة تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات بطاقة حرارية إجمالية قدرها

## Slide 16
إن مضخّة المياه الباردة هي المستهلك الرئيسي للطاقة، ليس فقط لأنها تتعامل مع أكبر كمية من المياه، ولكن أيضاً لأنها يجب أن تتغلب على الاحتكاك الموجود على أنبوب المياه الباردة الطويل جداً. الطاقة الكهربائية المولدة هي

## Slide 17
المبادلات الحرارية
الكفاءة الإجمالية لمحطة تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات منخفضة. محطة لوكهيد المذكورة في المثال تحوّل 1877 ميغاواط حراري إلى 49.8 ميغاواط من الكهرباء القابلة للبيع، أي بكفاءة تبلغ 2.6%. ومع ذلك، فإن "الوقود" مجاني تمامًا، لذا فإن
الكفاءة الإجمالية ليست ذات أهمية حاسمة. الأهم هو تكلفة الاستثمار التي تعتمد بشكل كبير على تكلفة المبادلات الحرارية.
الطاقة المنقولة عبر مبادل حراري هي

## Slide 18
تحديد مواقع محطات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات
لقد رأينا أن اقتصاديات محطات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات تعتمد بشكل حاسم على . وبالتالي، يجب إيجاد موقع تتوفر
فيه كبيرة (نسبياً). بشكل عام، لا توجد صعوبة في العثور على مياه سطحية دافئة في البحار الاستوائية؛ تكمن المشكلة في العثور على المياه الباردة لأن هذا يتطلب أعماقًا غير شائعة في المناطق القريبة من اليابسة. ولهذا السبب، قد تكون محطات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات الأرضية أقل شيوعًا من تلك الموجودة على المنصات العائمة. إن وجود عالية (حوالي 17 ألف أو أكثر) ليس الشرط الوحيد لتحديد الموقع. يجب أن يكون عمق طبقة المياه الباردة عند درجة حرارة 6 درجات مئوية أو أقل معتدلاً، وبالتأكيد أقل من 1000 متر؛ وإلا فإن تكلفة أنبوب المياه الباردة ستصبح باهظة.
تشير مشاكل التثبيت إلى ضرورة وضع وحدات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات في المناطق التي يقل فيها العمق الكلي عن حوالي 1500 متر. يجب أن تكون التيارات السطحية معتدلة (أقل من 2 متر/ثانية).
بالطبع، لا يمثل عمق المحيط الكلي أي أهمية إذا تم التفكير في وحدات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات ذات المواقع الديناميكية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من قوة الدفع الناتجة عن تصريف مياه البحر من المحطة. كما سبق شرحه، إذا لم تكن هناك تيارات، فقد يكون هذا الدفع ضرورياً لمنع اختلاط مياه العادم الباردة مع مياه السحب الدافئة.
ومن الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالموقع المسافة من الشاطئ إذا كان المرء يفكر في جلب الكهرباء المولدة عن طريق الكابلات الكهربائية. يمكن استخدام وحدات تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات كمجمع صناعي مكتفٍ ذاتيًا يعمل كمصانع عائمة تنتج مواد كثيفة الاستهلاك للطاقة. على سبيل المثال، لا يتطلب تصنيع الأمونيا سوى الماء والهواء والكهرباء، وهي تقريبًا المنتج المثالي لتصنيع .OTEC
يُعدّ شحن الأمونيا أسهل من نقل الطاقة الكهربائية إلى الشاطئ. وبمجرد وصولها إلى الشاطئ، يمكن استخدام الأمونيا كسماد أو تحويلها مرة أخرى إلى طاقة باستخدام خلايا الوقود.